Инструкция по укладке террасной доски

Монтаж террасной доски является несложной процедурой, но требует строгого соблюдения требований и рекомендаций, указанных в инструкции производителя. Вы можете осуществлять укладку самостоятельно, так как древесно-композитный материал подлежит обработке стандартными инструментами по дереву.

Декинг обладает двумя рабочими поверхностями, предупреждающими скольжение даже при попадании жидкости, его применяют для укладки настилов террас, дорожек в саду и вокруг бассейна, причалов, парковочных мест и т.д. Способы применения и монтажа террасной доски настолько разнообразны, что позволяют воплотить в жизнь любую задумку дизайнера.

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ

Профиль двухсторонний                                             Лага опорная

Материал:

-древесно-полимерный композит

-доска террасная под. клипсу 2200*155*20мм, макс. длина 6м

-лага опорная 2200/3000*50*50мм, макс. длина 6м

Кляймер (монтажная клипса)

-габаритные размеры 48х12мм

-ширина зазора при монтаже 4-5 мм

Важно!

Монтаж напольного покрытия должен осуществляться:

на ровную подготовленную поверхность (бетонные плиты, бетонный фундамент, деревянные конструкции, регулируемые опоры, прочее). Укладка покрытия на грунт, песок, щебень и прочие неподготовленные поверхности не рекомендуется.

с обязательным технологическим/компенсационным зазором между монтируемыми профилями не менее 4,0-5,0 мм и отступом от примыкающей поверхности (например, от стены) не менее 10-15 мм.

с соблюдением обязательного уклона поверхности в направлении монтируемых профилей на уровне 1,5-2% для отвода воды. При необходимости требуется обеспечить дренаж.

с соблюдением обязательного вентилирования. Пустоты между элементами подконструкции не должны чем-либо заполняться для обеспечения беспрепятственной циркуляции воздуха под покрытием.

Области применения напольных покрытий  и особенности монтажа

Напольное покрытие может применяться для изготовления террас открытого/закрытого типа, садовых дорожек, настилов балконов и лоджий, частных эллингов и причалов, бассейнов и бань, индивидуальных паковочных мест для автомобилей.

Способы монтажа напольного покрытия  различны и ограничиваются лишь размерами покрываемой площадки и дизайнерскими решениями.

Профиль имеет две равнозначные рабочие поверхности. Поверхности различаются рисунком: крупный и мелкий «вельвет», теснение под. дерево. Выбор той или иной стороны профиля в качестве лицевой стороны не влияет на технологию монтажа и характеристики монтируемого покрытия и является исключительно визуальными отличиями и предпочтениями потребителя.

Профили можно обрабатывать (пилить, сверлить, резать) стандартными деревообрабатывающими инструментами.

Монтировать напольное покрытие  рекомендуется при температурах не ниже 5°C!

Профили окрашены в массе на этапе производства. В состав используемых красителей входит свето-стабилизатор, компонент, препятствующий выцветанию поверхности профиля. Однако следует помнить, что профили  изготовлены на основе натурального древесного волокна (древесной муки) и со временем следует ожидать естественного изменения его цвета, обусловленного воздействием естественного ультрафиолетового излучения и влажности. Изменение цвета поверхности может происходить в первые недели/месяцы эксплуатации. Незначительная потеря цвета профиля и/или незначительная разнооттеночность покрытия не является дефектом. В последующие периоды эксплуатации цвет выравнивается. Цвет покрытия также может иметь разнооттеночность в переходных областях, подвергнутых или не подвергнутых атмосферному воздействию (например, накрытые/частично накрытые веранды), что также не является дефектом.

Уход за напольным покрытием

Профили  не требуют специального ухода. Очистка профилей производится в продольном направлении, используя тёплую воду, бытовые моющие средства и обычный бытовой инвентарь.

При наличии трудноудаляемых загрязнений можно применять очиститель высокого давления (макс. 80 бар, мин. 20 см расстояния до поверхности профиля).

Пятна от масла, жира, кетчупа и т. п. хорошо удаляются обычными чистящими средствами, применяемыми в быту, например для чистки деревянных полов, плитки. Значительные загрязнения необходимо удалять сразу после их появления. При уходе за покрытием очень полезно использовать щётку средней жёсткости. После чистки промывать поверхность водой.

В процессе эксплуатации на поверхности покрытия могут появляться царапины, которые можно удалить/нивелировать путем легкой шлифовки поверхности.

Утилизация

Материал, из которого изготавливаются профили  не является вредным, токсичным и утилизируется, как обычный хозяйственный мусор.

Большие количества должны утилизироваться как крупногабаритные отходы.

Монтаж опорной конструкции (опорных лаг)

Опорные лаги, используемые в качестве опорной конструкции для напольного покрытия  должны иметь точечную опору (фундамент).Основная задача, которую следует обеспечить при укладке опорной конструкции это правильная геометрия и необходимый уровень уклона поверхности (угол уклона не менее 1,5-2%). Для этого используйте соответствующее строительное оборудование и инструмент.

Рис.1 Пример укладки опорных лаг на фундамент/бетонное основание

Рекомендуемые интервалы укладки опорных лаг:

Рекомендуемое расстояние между опорными лагами при их укладке должно составлять не более 250-300 мм.

При использовании покрытий в качестве настилов для парковки, интервалы между опорными точками (фундамент) для укладки лаг и опорными лагами при их укладке должны быть уменьшены минимум в три раза.

Также если укладка профиля осуществляется по диагонали, интервал между опорными лагами при их укладке должен уменьшаться в соответствии с углом укладки профиля.

Рис. 2. Пример укладки опорных лаг для обеспечения отвода воды с поверхности профиля

Монтаж профилей

Профили крепятся к опорной лаге и соединяются между собой специальным монтажным кляймером (приобретается отдельно).

Допускается крепление стартового профиля и/или конечного профиля с помощью самонарезающих шурупов (далее - шуруп), предварительно просверлив в профиле отверстие меньшего диаметра, но не следует затягивать шуруп слишком сильно, т.к. это может привести к растрескиванию поверхности профиля. Места крепления профиля шурупами не должны быть «рабочими» зонами покрытия, т.к. существует вероятность ослабления конструкции за счет разбалтывания соединений, что в свою очередь может вызвать нарушение целостности конструкции и деформации поверхности. Для обеспечения качественного монтажа мы рекомендуем использовать кляймеры.

Начало монтажа

Зафиксируйте стартовый профиль на лаге таким образом, чтобы обеспечить необходимый технологический/компенсационный зазор между стартовым профилем и примыкающей поверхностью (например, стеной). Обратите внимание, что зазор не должен быть менее 10-15 мм.

Вставьте первый профиль покрытия в пазы стартового элемента либо зафиксируйте его шурупами. При использовании шурупов, необходимо отступить от края профиля не менее 10 мм. Это позволит в дальнейшем скрыть крепление под «L» - профилем (приобретается отдельно) или плинтусом.

Следите за прямым расположением профиля напольного покрытия на опорной конструкции. Убедившись, что профиль напольного покрытия расположен правильно, зафиксируйте его. Зафиксируйте сам кляймер и соедините его с опорной лагой посредством шурупа. Зафиксируйте профиль по всей длине, в местах соединения профиля с опорной лагой, используя кляймеры.

Рис. 3 Пример монтажа начального профиля

Дальнейший монтаж

Возьмите следующий профиль и вставьте его в пазы кляймера зафиксировавшего предыдущий профиль, зафиксируйте профиль по всей длине, используя кляймеры аналогично предыдущему.

Рис. 4 Пример дальнейшего монтажа

Монтаж конечного профиля

При необходимости обрежьте профиль до нужного размера.

Обеспечьте необходимый технологический/компенсационный зазор между конечным профилем и примыкающей поверхностью (например, стеной). Обратите внимание, что зазор не должен быть менее 10 мм.

Зафиксируйте конечный профиль шурупами либо кляймером. При использовании шурупов, необходимо отступить от края профиля не менее 10 мм. Это позволит в дальнейшем скрыть такое крепление под «L» - профилем (приобретается отдельно) или плинтусом.

Рис. 5 Пример монтажа конечного профиля

Демонтаж напольного покрытия

Напольное покрытие может неоднократно монтироваться и демонтироваться. Это просто сделать при соблюдении рекомендаций настоящей Инструкции.

Последовательность демонтажа покрытия с целью его хранения или переноса, а также для ремонта покрытия осуществляется в обратном порядке.

Демонтируйте конечный профиль покрытия, если при монтаже использовались «L» - профиль (приобретается отдельно) или плинтус, сначала демонтируйте их.

Аккуратно отверните шурупы и/или высвободите конечный профиль из кляймерного соединения. Демонтируйте кляймеры по всей длине следующего профиля. Демонтируйте сам профиль. Далее по аналогии.

Продольные стыки

Продольные соединения профилей должны также иметь технологический/компенсационный зазор не менее 4 мм. Место примыкания профилей должно находиться на опорных лагах.

С наилучшими пожеланиями ЧАО «Черкассывторресурсы»